Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami Sharp-Ripple w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych

Opiekun naukowy: Prof. T. Bem

oraz

Opiekun naukowy:  Prof. A. Liebert

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zakład III, Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego

Pracownia Optyki Biomedycznej

oraz

Pracownia Modelowania i Metod Elektrofizjologicznych

W ramach niniejszej pracy wykorzystana zostanie metoda częstotliwościowa spektroskopii w bliskiej podczerwieni (FD-NIRS) przy odległości emiter-detektor rzędu jednego milimetra. FD-NIRS jest nieinwazyjną metodą optyczną, opierającą się na pomiarach zmian natężenia światła zmodulowanego, emitowanego do badanej tkanki oraz na pomiarach przesunięcia fazowego będącego miarą średniej drogi optycznej. Badania będą obejmowały rozważania teoretyczne nad modelowaniem trajektorii fotonów w geometrii medium nieskończonego przy niewielkiej odległości między punktem źródła a punktem detekcji z wykorzystaniem równania dyfuzji oraz metody Monte-Carlo. Celem pracy jest opracowanie metody pomiarowej umożliwiającej ocenę zmian hemodynamicznych w obszarze hipokampa. Badania będą prowadzone w sposób inwazyjny z wykorzystaniem małych zwierząt. Ponadto, celem pracy jest ocena korelacji sygnałów zmierzonych z wykorzystaniem technik optycznych z sygnałami elektrycznymi fal Sharp-Ripple mierzonymi przy pomocy elektrody umieszczonej w hipokampie pomiędzy optodami.